Net zo krachtig als kabelgebonden machines:

nieuwe 18-volt-boorhamers van Bosch voor de vakman

Geïntegreerde stofafzuiging en EC-motoren voor een hoge efficiëntie en een lange levensduur

Eerste 18-volt-boorhamers van Bosch met actieve, geïntegreerde stofafzuiging

50 procent meer slagsterkte dan het tot nu toe krachtigste EC-model

Meer controle en bescherming van de gebruiker dankzij innovatieve Bosch-elektronica

Hogere ergonomie door trillingsdemping en evenwichtige constructie

Net zo krachtig als kabelgebonden machines: met de GBH 18V-26 Professional en de GBH 18V-26 F Professional vult Bosch het assortiment boorhamers met EC-motor aan met twee zeer krachtige machines. Beide bieden een slagsterkte van 2,6 joule en zodoende 50 procent meer slagkracht dan de tot nu toe

krachtigste 18-volt-boorhamer. Ze zijn derhalve vergelijkbaar met een

kabelgebonden machine als de GBH 2-26 Professional. Hier draagt hun

EC-motor aan bij: deze is dankzij een hoog rendement zeer efficiënt en geheel onderhoudsvrij. Er kan gekozen worden uit het model met vaste boorhouder en het model met wisselboorhouder (F), waarbij bovendien een snelspanboorhouder voor boren met ronde schacht meegeleverd wordt.

Gecontroleerd en nauwkeurig gebruik dankzij beproefde Bosch-elektronica

Om ervoor te zorgen dat installateurs ook bij zware toepassingen zoals boren in gewapend beton gecontroleerd kunnen werken, heeft Bosch de GBH 18V-26

Professional en de GBH 18V-26 F Professional uitgerust met KickBack Control. Wanneer de boorhamer plotseling en onvoorspelbaar rond de booras begint te draaien, bijvoorbeeld bij het kantelen van de boor in gewapend beton, schakelt de geïntegreerde sensor de motor binnen een fractie van een seconde uit. Deze

procedure voorkomt een onverwachte terugslag van het gereedschap en kan

zodoende het risico van verwondingen verminderen. Als een vakman bijvoorbeeld in kwetsbare materialen als tegels moet boren, wordt hij ondersteund door de

geïntegreerde Electronic Precision Control (EPC). Als de EPC-functie is

geactiveerd, dan wordt het maximale vermogen van de boorhamer beperkt tot 70 procent bij een langzame start. Zo kan de vakman vanaf het begin met de

klopfunctie werken en zich een werkstap besparen. Wegglijden als men begint te boren, wordt verhinderd en er kunnen snel en eenvoudig precieze resultaten

worden verkregen.

Ergonomisch en weinig trillingen

Bij de nieuwe generatie 18-volt-boorhamers heeft Bosch ook de constructie van de machines opnieuw ontworpen en geoptimaliseerd voor ergonomisch werken. De handgreep ligt nu bij beide machines op één lijn met de booras. Deze L-vorm zorgt voor krachtbesparend werken zonder snel moe te worden. Daarnaast

beschikken beide boorhamers over een efficiënte trillingsdemping: een

dempingselement ontkoppelt de hoofdhandgreep van de hameraandrijving en vermindert zo actief trillingen.

Eerste boorhamer van Bosch met actieve, geïntegreerde stofafzuiging

Om de vakman in staat te stellen met weinig stof binnenin gebouwen te werken, bijvoorbeeld wanneer achteraf verlichting moet worden aangebracht, biedt Bosch de nieuwe 18-volt-boorhamers voor de eerste keer met een actieve en

geïntegreerde stofafzuiging aan: de GDE 18V-16 Professional wordt indien nodig eenvoudig op de boorhamer gestoken1. Deze beschikt over een eigen motor die eveneens door de accu van de boorhamer van energie voorzien wordt. Om

ervoor te zorgen dat boorwerkzaamheden met stofafzuiging eenvoudig

uitgevoerd kunnen worden, is de stofafzuiging uitgerust met een functie voor

automatisch in- en uitschakelen (Auto-Power-On/Off). Deze start automatisch met de boorhamer, maar loopt voor het zo goed mogelijk verwijderen van het stof nog twee seconden na, zodra het boren gestopt werd. Een betrouwbare

stofbescherming biedt bovendien de geïntegreerde HEPA-filter, die net als het stofreservoir met enkele handelingen schoon- en leeggemaakt kan worden.

Bij de verdere uitrusting van de 18-volt-boorhamers hoort een LED-licht op de 
behuizing dat het werkbereik goed verlicht, evenals een krachtige 6,0 Ah-accu. Met bijbehorend snellaadapparaat GAL 1880 CV Professional is de accu in 50 minuten en zo 30 procent sneller dan zijn voorganger helemaal opgeladen. De nieuwe generatie 18-volt-boorhamers maakt deel uit van het Flexible Power

System en is zodoende compatibel met het complete professionele 18-volt-systeem van Bosch.

De 18-volt-boorhamers GBH 18V-26 Professional en GBH 18V-26 F Professional zijn vanaf mei 2017 met verschillende leveromvang bij de dealer verkrijgbaar. De stofafzuiging GDE 18V-16 Professional is eveneens vanaf mei 2017 verkrijgbaar. Onder voorbehoud van wijzigingen.

| Technische gegevens | GBH 18V-26 Professional | GBH 18V-26 F Professional |
| --- | --- | --- |
| Accuspanning/-capaciteit | 18 V/6,0 Ah | 18 V/6,0 Ah |
| Individuele slagenergie | 2,6 joule | 2,6 joule |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 0 – 4350 s.p.m. | 0 – 4350 s.p.m. |
| Nominaal toerental | 890 o.p.m. | 890 o.p.m. |
| Max. boordiameter in hout/metaal/metselwerk met doosboor/beton | 30/13/68/26 mm | 30/13/68/26 mm |
| Trillingsemissiewaarde boren/beitelen | 13,0/9,0 m/s² | 13,0/9,0 m/s² |
| Snelspanwisselboorhouder | Nee | Ja |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 348 x 90 x 225 mm | 378 x 90 x 225 mm |
| Gewicht (incl. accu) | 3,5 kg | 3,6 kg |
| Leveromvang/prijs* | solo-machine met diepteaanslag, machinedoek, extra handgreep in de L-BOXX: € 319,95, verkrijgbaar vanaf mei 2017 | machine met 2 x 6,0 Ah-accu, GAL 1880 CV Professional, snelwisselboorhouder, diepteaanslag, machinedoek, extra handgreep in de L-BOXX: € 549,95, verkrijgbaar vanaf mei 2017 machine met 2 x 6,0 Ah-accu, GAL 1880 CV Professional, snelwisselboorhouder, diepteaanslag, machinedoek, extra handgreep en GDE 18V-16 Professional in de L-BOXX: € 639,95, verkrijgbaar vanaf mei 2017 |

| Technische gegevens | GDE 18V-16 Professional |
| --- | --- |
| Boordiameter | 4 – 16 mm |
| Max. boorlengte | 165 mm |
| Max. boordiepte | 100 mm |
| Afmetingen (lengte x hoogte x breedte) | 369 x 229 x 87 mm (met stofadapter voor vaste boorhouder) 398 x 229 x 87 mm (met stofadapter voor wisselboorhouder) |
| Filter | HEPA |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Leveromvang/prijs* | stofafzuiging in doos: € 119,95, verkrijgbaar vanaf mei 2017 als set met GBH 18V-26 F Professional (zie boven): € 639,95, verkrijgbaar vanaf mei 2017 |

*Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen excl. btw. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voetnoot

1De GBH 18V-26 (F) Professional accu boorhamer met geïntegreerde

stofafzuiging GDE 18V-16 Professional heeft de maximale score behaald bij de TNO certificering aangaande stofvrij werken. Dit 8-uurs label houdt in dat de

machine verantwoord gebruikt kan worden voor 2000 boorgaten per 8-urige werkdag in kalkzandsteen en 2000 boorgaten per 8-urige werkdag in beton of baksteen. Meer informatie is te vinden via: www.stofvrijwerken.tno.nl

EINDE

Perscontact:

Britt van Sprang, Grayling

Tel: +31 (0)20 575 4009

E-mail: britt.vansprang@grayling.com

De afdeling Power Tools van de Bosch-groep is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van elektrisch gereedschap, accessoires voor elektrisch gereedschap en meettechniek. In 2015 zorgden de circa 20.000 medewerkers voor een omzet van 4,5 miljard euro, ongeveer 85 procent daarvan uit het buitenland. Met merken zoals Bosch, Skil en Dremel staat de afdeling voor klantnabijheid en technische vooruitgang. De belangrijke succesfactoren zijn innovatiekracht en innovatietempo. Ongeveer een derde van de omzet in 2015 haalde de afdeling met producten die minder dan twee jaar op de markt zijn. Ook in 2016 zal Bosch Power Tools in de vier segmenten Elektrisch gereedschap, Accessoires, Meettechniek en Tuingereedschap in Duitsland weer meer dan 100 nieuwe producten op de markt brengen.

De Bosch Groep is een internationaal toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 375.000 medewerkers (situatie op 31 december 2015). Het bedrijf realiseerde in het boekjaar 2015 volgens voorlopige cijfers een omzet van meer dan 70 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. De Bosch Groep bestaat onder meer uit de Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. Inclusief handels- en dienstverleningspartners bestrijkt het wereldwijde productie- en verkoopnetwerk van Bosch ongeveer 150 landen. Basis voor toekomstige groei is de innovatiekracht van het bedrijf. Bij Bosch werken wereldwijd 55.800 medewerkers in onderzoek en ontwikkeling op ongeveer 115 locaties. Strategisch doel van de Bosch Groep zijn oplossingen voor de verbonden wereld. Met innovatieve en inspirerende producten en diensten verbetert Bosch wereldwijd de levenskwaliteit van de mensen. Bosch biedt „Technologie voor het leven“.